1.电源条件：交流电源供电。 2.手柄：手柄和电源线一体化设计，无需拆卸，连接处密封处理。 3.工作转速要求：5500－6500转/分钟。 4.控制方式：手持式控制；手柄有触点式安全开关。 5.取皮厚度：0－0.75MM，取皮增量：0.05MM，取皮厚度调整钮为单边调整。 6.取皮宽度： 2.5CM、3.8CM、5.1CM、7.6CM、10.2CM，依靠宽度刀架调节，适合各种取皮需要。 7.刀片：配套同品牌一次性灭菌刀片，安装和拆卸安全快速。且在省内挂网，有收费价格。（提供挂网截图盖公章） 8.系统包括：手持件、主机、消毒盒、一次性刀片，且均在注册证上提现。（提供注册证复印件盖公章） 9.消毒方式：手柄可高温高压消毒，无需特殊消毒设备。 10.手柄容易清洁及保养。