1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≥ 45mm。

▲2、载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台高度：140-150mm 机械固定载物台, 载物台 XY 移动可锁定。

3、调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调 节；有粗调限位，避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。

▲ 4、聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；通用 7 孔位聚光镜，分别是 BF (4-100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL； 标配暗场功能。

5、照明系统：内置 LED 透射光照明系统；LED 光源寿命 60000 小时。

▲6、三目观察筒：瞳距调整范围 48-75mm，倾斜角度 30°，带屈光度 调节；目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50 固定分光。

7、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式 5 孔物镜转盘，便于放置 标本。

8、物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）、10X（N.A. ≥0.25 W.D≥ 10.6mm）、20X（N.A.≥0.4 W.D≥1.2mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）

9、防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理 10、所采用光学元件均为环保无铅玻璃